## Slide 1: THEO DÕI FRC VÀ TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG Ở BN TKNT
Ths Nguyễn Hữu Quân
Khoa Cấp cứu A9 BVBM

## Slide 2: Nội dung
Đo Dung tích cặn chức năng FRC
Ứng dụng FRC trong theo dõi bn TKNT
PP đo tiêu hao năng lượng gián tiếp
Ứng dụng đo IC ở bn TKNT

## Slide 3: Dung tích cặn chức năng

## Slide 4: Các phương pháp đo FRC
Hình ảnh học: CT ngực, đo trở kháng…
Máy đo thể tích: body plethysmography
Pha loãng khí
  Washin/Washout Nitrogen
  Washin/out oxygen

## Slide 5: Đo thể tích phổi – Plethysmography
Dubois 1956
Cho bn vào hộp kín
Đo thay đổi V và P

## Slide 7: Hình ảnh học
XQ , EIT chiếu trở kháng điện học
CT ngực serial: tiêu chuẩn vàng
Khó thực thi trên bệnh nhân
Chuyển bn tới phòng Xq
Nhiễm tia
Chủ yếu mang tính nghiên cứu

## Slide 8: PP Pha loãng khí
Helium
Ngắt bn khỏi máy thở
Bóp bóng có khí helium
Tỉ lệ Helium còn lại sau khi trộn sẽ tính ra FLC
Nguy cơ mất PEEP

## Slide 10: PP Washin/washout
Bởi Durig 1903 và Darling 1940
Sử dụng khí SF6, O2 và N2
Cần đồng bộ giữa dòng và FiO2
Có thể đo không cần ngắt máy thở

## Slide 11: Nguyên lý
Washin: đưa khí vào với nồng độ 100%
Washout: Đưa khí trở lại với nồng độ bình thường
Theo dõi sự thay đổi nồng độ khí và thể tích đưa vào
Tính ra thể tích cặn => làm thay đổi nồng độ trộn.

## Slide 12: Đo FRC hiện đại
Theo dõi nồng độ dòng khí liên tục
Theo dõi flow liên tục
Đồng bộ tín hiệu trong suốt chu kỳ thở
Không làm gián đoạn TKNT
  GE ventilator: Thay đổi nồng độ FiO2 thời gian ngắn + đo thể tích nồng độ Oxy và CO2
  LUFU system
Độ chính xác cao, áp dụng trên lâm sàng

## Slide 13: FRC và TKNT
Tư thế : Nằm ngửa giảm 25% vs đứng
Béo phì
Hút đờm: giảm 15 phút
Tràn dịch màng phổi
Thở tự nhiên và thở máy
APRV

## Slide 14: Áp dụng FRC trong TKNT
Theo dõi chức năng phổi trong bệnh lý cấp tính
  Pplateau
  Độ giãn nở phổi
  FRC hay thể tích cuối thì thở ra có chứa khí EELV
Đặc biệt có giá trị trong ARDS
  Đánh giá PEEP tối ưu
  Đánh giá huy động phế nang

## Slide 15: PEEP Inview

## Slide 16: FRC VÀ HUY ĐỘNG PHẾ NANG
Đánh giá FRC được huy động ở mức độ nào
Đánh giá mỗi liệu pháp điều trị hoặc TKNT có ảnh hưởng tới FRC không

## Slide 17: Ví dụ 1
FRC trước Huy động Phế nang : 1500ml
FRC sau Huy động phế nang : 2000ml
FRC huy động được bao nhiêu? 500 ml
HĐ PN có hiệu quả không? YES

## Slide 18: Ví dụ 2
FRC trước huy động: 1500ml
FRC sau huy động : 1600ml
Thể tích FRC được huy động: 100
Was the SRM effective?

## Slide 19: Đo tiêu hao năng lượng ở BN TKNT
Suy dinh dưỡng ở bn TKNT
  Tăng tỉ lệ tử vong
  Tăng thời gian thở máy
  Khó cai máy – bệnh lý thần kinh cơ, teo cơ
  Tăng thời gian nằm viện
  Kéo dài lành vết thương
  Tăng nguy cơ nhiễm trùng

## Slide 20: Đo tiêu hao năng lượng ở bn TKNT
Cung cấp quá nhiều chất dinh dưỡng:
  Tăng đường huyết
  Tăn nhu cầu insulin
  Tăng sản sinh CO2, khó cai máy
  Nhiễm mỡ gan

## Slide 21: Câu hỏi
Bệnh nhân thông khí nhân tạo cần bao nhiêu năng lượng mỗi ngày ???

## Slide 22: Các PP đo tiêu hao năng lượng
Đo calo trực tiếp
Harris Benedict
CT đơn giản 25
Penstate1998
Indirect Calometry

## Slide 23: PP đo tiêu hao năng lượng trực tiếp

## Slide 24: PP đo tiêu hao năng lượng trực tiếp

## Slide 25: Công thức Harris Benedict
Handbook of Gas Exchange and Indirect Calorimetry, J. Takala, P. Merilainen
1919
Average BMI ~21
2010
Average BMI ~28
USA
Notes: HB equation is old, since it was tested in 1919, where during that time, the Avg BMI has already changed a lot as compared to now.
They also derived the equation from health males and females.

## Slide 27: Công thức Penstate1998
Dành cho bn thở máy
Penn State (1998)
1.1(HBE) + 140(Tmax) + 32(Ve) – 5340
Tmax: nhiệt độ cao nhất
Ve: thông khí phút
Tác giả Macdonald A.Nutrition 2003: độ chính xác 63%

## Slide 28: ĐO CALO GIÁN TIẾP
calorimetry [kal″o-rim´ĕ-tre] đo sự mất nhiệt hay lưu trữ nhiệt trong bất kỳ hệ thống nào.
Phép đo calorie trực tiếp đo lượng nhiệt tạo ra bởi một đối tượng bao quanh trong một phòng nhỏ.
Phép đo calorie gián tiếp đo lượng nhiệt tạo ra bởi một đối tượng bằng cách xác định lượng oxy tiêu thụ và lượng carbon dioxide thải ra.
Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. © 2003 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved.
C2H5OH + 3*O2 => 2*CO2 + 3*H2O

## Slide 29: Chỉ số RQ
> 1.00 : Thừa dinh dưỡng, tăng thông khí, toan chuyển hóa, tích mỡ
0.9-1.00 : đốt đường
0.8-0.9 : đốt mỡ, protein và đường
0.7-0.8 : đốt mỡ và protein
<0.7 : Thiếu dinh dưỡng, thiếu thông khí

## Slide 30: Đánh giá PP đo calo gián tiếp

## Slide 31: So sánh các pp đo – 93 bn TKNT
Chart: 
| HBE | CTĐơn giản25 | PS1998 | Indirect calometry | Calo ăn thực
mức calo đo được | 1478 | 1387 | 1681 | 1756 | 1126

## Slide 32: Một số điểm lưu ý
Bệnh nhân tình trạng TKNT ổn định
  Thở chống máy
  Thở nhanh > 35 l/phút
  Vật vã, co giật….
Nhu cầu FiO2 < 60%
Không có dò khí, fistule, dẫn lưu ngực
Không lọc máu
Không có tuần hoàn ngoài cơ thể
Không có sử dụng khí trộn khác

## Slide 33: Đánh giá PP đo calo gián tiếp

## Slide 34: XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN